亚洲最大数据中心！——鹏博士酒仙桥云数据中心

2012年2月27日中央电视台新闻联播报道,鹏博士集团（电信通集团母公司）已建成亚洲最大的云计算数据中心-酒仙桥数据中心。这将标志着鹏博士彩云战略基于电信通公司全面落地，全面开展对外提供云计算服务。

电信通酒仙桥机房数据中心坐落在松下工业园内，总投资6.5个亿。一期工程总面积3万平方米，数据中心分为上下两层，共6000多个机柜，内部采用T4标准（超5星级标准）。 公司技术人员通过不同变电站，双路冗余设供电，冷水系统冗余设计，保障机柜的稳定运营，截至目前，数据中心22年没有停电记录。本项目主要为社会提供两个方面的服务：一是经营传统数据中心基础产品服务，二是基于数据中心业务拓展出来的数据中心增值服务。此外，还将进一步开展服务器硬件融资租赁等其他业务。国内多家电信运营商、政府公共服务部门、大型互联网服务商、银行及保险证卷类金融服务机构，均以在本中心落户。

酒仙桥数据中心，将成为中国云计算的标志，助力中国的云计算产业发展，让云计算更好的服务于大众。

酒仙桥数据中心酒仙桥机房简介

鹏博士数据是A股上市公司成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（A股代码：600804）专营互联网数据中心业务的全资子公司，旗下集合了原北京电信通的、城域网资源和上海帝联的CDN网络，主营数据中心、CDN、带宽批租等业务，提供满足客户需求的安全与增值服务全方位解决方案，年营业额近10亿元，是目前国内规模最大的中立于各电信运营商的互联网基础服务提供商。 鹏博士数据在北京拥有惠普机房、中关村机房、苏州桥机房、三元桥机房和酒仙桥机房五大电信级主力机房，机房全部位于四环以内，地理位置优越，交通便利，覆盖了国贸CBD、中关村和燕莎三大商圈，是北京数据中心市场继网通之后的最大运营商。机房全部按照电信级最高标准建设，拥有双路供电、精密空调、气体消防、环境监控等一系列高标准保障设施，能够为用户提供高品质的的IDC服务。

【机房概括】

机房座落于松下工业园区内，建成后将成为亚洲最大的单体式数据中心。

酒仙桥数据中心坐落于松下工业园内，建筑面积约3万平米，分上下两层。园区内自建有11万变电站且电力设施先进可靠，22年没有停电记录可为数据中心提供安全可靠的保障。不同变电站双路冗余供电。冷水系统采用冗余设计。多项节能措施。

【基础设施】

每一模块提供独立变压器、低压配电设备、不间断电源及集中应急电力。

【机房区域】

公寓化管理

每一模块独立变压器、低压配电单元

每一模块独立精密空调系统

级联接地，符合国家A类机房规范标准

单一模块机柜数量从65 个～286个

单一模块面积从129 ㎡ ～ 539 ㎡

满足客户按需定制，灵活扩展

【电力系统】

冗余（N+1）或（N+N） 基础电力供应设备，不间断电源(UPS)： 2 x (N) 系统可选，并配备静态切换开关，一期运营阶段供电容量为2,8000 kVA （可增容至31500KVA ），一期运营阶段发电机功能电容为2,4000 kVA （可增容至2,8000 kVA ），客户设备机架功率可高达12kVA，独立接地连接 l电力保障及服务承诺，机柜保证电力持续供应100%。

14台美国卡特彼勒3516系列高压柴油发电机组。单机组10KV额定电压，2000KW全功率输出，全系统28000KW整功率输出。全电子控制柴油机（电喷），排放可到到欧Ⅳ和美国EPA-3B。卡特彼勒发动机独有的ACERT技术，是世界上唯一不使用废气再循环技术而达到最高环保标准的发动机，也是世界上最清洁的发动机。卡特彼勒发电机组功率充足，可100%功率输出。全系统智能控制，启动成功率达到99.492%，应急响应介入式时间钟管理，保证100%电力保障。

【空调系统】

8台1200RT(冷吨) 美国YORK(约克)变频冷冻水机组，N+1设计快速启动。8组4500KW益美高节能冷却塔，变频设计，高效、节能。全变频设计制冷系统，制冷保障率99.99%环路管网N+N互用互备空调水系统，系统路由独立、安全、稳定。艾默生精密恒温恒湿空调，恒定机房温湿度要求设计值。N+N智能控制系统，分总结合，互备运维管理，保障全系统100%可靠运行。高级工程师、高级技工7X24小时运维值班。空调机组为N + 1冗余备份，配备自动启动及转换系统。

【安防系统】

三级循迹交叉管理，防跟踪，防闯入，防越限双锁安全通道。

多层式保安 24x7全天候安全巡检，配备监控摄像机对数据中心周围与外部实施监测，进入数据中心需提前登记。在数据中心入口处实施24x7全天候安检台服务 ，设置客户自助锁柜，让其存放无须携带进数据中心的物品。仅允许携带经鉴定物品，对经授权员工进行身份验证。指纹登记，整个进入过程由监控中心（NOC）实施监测。

监测监督 每排机架与通道设有监控摄像机，保证数据中心无盲点。私人区域可使用专用监控摄像机，可选用专用监控摄像机或专用门禁系统。所有客户机架区采用指纹识别措施，可实施二素认证（指纹+门禁卡），确保最高安全规格。

【消防系统】

各防护区之间隔墙耐火极限达到或高于国家规范标准要求，3个独立消防控制系统，高灵敏度之极早期感烟探测装置（VESDA）系统，环保型IG541气体灭火系统(用于便携式灭火器不可控制的火灾），喷水灭火装置(用于IG541覆盖不到的大面积火灾）。

【安全监控】

无死角的机房视频监控录像资料保存期不低于三个月。

出入IC卡门禁系统，保留门禁记录资料不低于一年。

保安人员7*24小时值班，严格的出入登记管理措施。

【运维人员】

CCIE、CCNP等国际认证的资深网络工程师，在网络、系统（NT平台、Linux平台、Unix平台）、安全等方面具有丰富的运行维护经验。

资深电力、空调等动力设施维护支持人员，具备多年大型动力设施维护经验。

为用户提供7×24小时专业服务。

【客户服务】
机房现场服务

7*24小时现场技术支持与授权操作服务

系统软件及应用软件安装、调试等维护服务

设备运行状况监测与紧急通告服务

客户服务

资深客户服务代表提供24小时服务受理

首问负责制

网络支持服务

应急处理（如DDOS攻击）

7*24小时技术支持

路由优化